## Slide 1
Prefix Scan kroz tri paradigme
IoT • WSN • Opto
Vuk Đorđević · br. indeksa 2024/3102

## Slide 2
Šta je IoT i kako radi
Internet of Things — milijarde uređaja koji šalju podatke u oblak u realnom vremenu
Šta je to?
Senzori i uređaji (telefoni, mašine, automobili) povezani na internet
Šalju podatke u oblak — često, malo po malo (telemetrija)
Oblak agregira, analizira i odlučuje šta da uradi
Zašto postoji?
Previše uređaja za centralni server — milijarde, ne hiljade
Realno-vremenski uvid: ne želiš da čekaš satima na izveštaj
Cloud skalira jeftino: plaćaš samo onoliko koliko trošiš
Ključni koncepti
Ingest: primanje poruka — IoT Core (AWS) ili IoT Hub (Azure)
Shard: particija stream-a po ključu — paralelna obrada
Batch: Lambda dobija 100–1000 poruka odjednom
Reduce tree: spajanje parcijalnih rezultata u finalni
Realni primer
Fitness narukvica: 10M uređaja šalje puls svake sekunde
Detekcija anomalija u < 100 ms — alarm pre srčanog napada
Cena: $0.00001 po događaju, bez servera za održavanje
Za prefix scan: kumulativni broj koraka kroz vreme
2/25

## Slide 3
Prefix Scan na IoT (AWS i Azure)
Distribuirano stablo: Lambda + Kinesis / Stream Analytics + IoT Hub
Algoritam
Stablo-redukcija u oblaku
Rad
O(N)
N događaja iz uređaja
Vreme
O(log N) + RTT
mrežna latencija dominira
AWS vs. Azure
AWS: IoT Core → Kinesis → Lambda vreme — shard prozori
Azure: IoT Hub → Stream Analytics, vreme — tumbling paralelizam
Edge: Greengrass / IoT Edge — vreme — pred-agregacija blizu je uređaja
Koraci algoritma
1. Uređaji šalju x[i] na IoT Core / Hub
2. Shard/partition: lokalni prefix u Lambdi
3. Reduce-tree spaja parcijalne sume → y[i]
Latencija mreže (sub-100ms po Lambda invocation) ograničava ukupno vreme
3/25

## Slide 4
IoT topologija: device → cloud → output
AWS: IoT Core + Kinesis + Lambda • Azure: IoT Hub + Stream Analytics + Functions
D1
x[0] = 3
D2
x[1] = 1
D3
x[2] = 4
D4
x[3] = 2
IoT Core / IoT Hub
ingest
Kinesis / Stream Analytics
shard prefix
Lambda / Functions
reduce tree
4 uređaja → IoT broker → shard prefix → reduce tree → y[i] u skladište
4/25

## Slide 5
Korak 1: uređaji objavljuju x[i]
Sva 4 uređaja istovremeno publish-uju na MQTT topic /telemetry
D1
x[0] = 3
D2
x[1] = 1
D3
x[2] = 4
D4
x[3] = 2
IoT Core / IoT Hub
ingest
Kinesis / Stream Analytics
shard prefix
Lambda / Functions
reduce tree
MQTT publish: svaki uređaj šalje x[i] sa svojim timestamp-om
5/25

## Slide 6
Korak 2: shard prefix u oblaku
IoT Core ruter → Kinesis shard → Lambda batch (event-source mapping)
D1
x[0] = 3
D2
x[1] = 1
D3
x[2] = 4
D4
x[3] = 2
IoT Core / IoT Hub
ingest
Kinesis / Stream Analytics
shard prefix
Lambda / Functions
reduce tree
Kinesis shard prima x[0..3], partition key = device_id; Lambda računa lokalne prefikse u batch-u
6/25

## Slide 7
Korak 3: reduce-tree → y[i]
Lambda fan-in: kombinuje sve parcijalne prefikse u finalni rezultat
D1
x[0] = 3
D2
x[1] = 1
D3
x[2] = 4
D4
x[3] = 2
IoT Core / IoT Hub
ingest
Kinesis / Stream Analytics
shard prefix
Lambda / Functions
reduce tree
y[0] = 3
y[1] = 4
y[2] = 8
y[3] = 10
Reduce-tree spaja shard parcijale: y = [3, 4, 8, 10] → DynamoDB / Cosmos DB
7/25

## Slide 8
IoT detalj: AWS pristup
MQTT → IoT Core → Kinesis → Lambda → DynamoDB / S3
Pipeline (serverless)
IoT Core: MQTT/HTTPS ingest, X.509 mTLS, Rules Engine SQL
Kinesis Data Streams: shard po partition_key=device_id, 1MB/s zapis
Lambda event-source: batch 100–1000 zapisa, parallelizationFactor do 10
Greengrass (edge): lokalna pred-agregacija pre slanja u oblak
Sink: DynamoDB za prefikse, S3 za sirove zapise
End-to-end latencija
< 100 ms
anomaly detection (10M uređaja)
Cena po događaju
$0.00001
vs. provisioned: −85%
Skala
10 → 10M
uređaja, bez ručnog skaliranja
Propusnost
1B+ event/mes
već dokazano u produkciji
Karakteristična AWS prednost: duboka integracija — SageMaker Neo modeli automatski optimizovani za edge
8/25

## Slide 9
IoT detalj: Azure pristup
AMQP → IoT Hub → Stream Analytics → Functions → Cosmos DB
Pipeline (hibrid cloud + edge)
IoT Hub: MQTT / AMQP / HTTPS, device twins, X.509 / SAS
Stream Analytics: SQL upiti, tumbling / hopping / sliding prozori
Azure Functions: trigger iz SA, JS/C#/Python serverless
IoT Edge: kontejnerizovan SA modul — radi i bez konekcije
Sink: Cosmos DB (multi-region), Azure Storage, Synapse
Latencija na edge-u
ultra-low
lokalna SA bez RTT
Otpornost
offline-first
rad uz prekinutu vezu
Window agregacije
T ∈ ms–min
konfigurabilno SQL-om
Governance
Azure Arc
hibridna / multi-cloud kontrola
Karakteristična Azure prednost: hibrid — isti SA job radi u oblaku ili na IoT Edge uređaju
9/25

## Slide 10
Šta je WSN i kako se razlikuje od IoT
Wireless Sensor Network — male baterijske kutijice koje pričaju radijom, bez interneta
Šta je to?
"Mote" = mali čvor: veličine novčića, na baterijama AA
Komunicira samo bežično sa susedima — slab signal
Nema interneta, nema centralnog servera — sve je P2P
Zašto postoji?
Tamo gde nema interneta: šume, polja, podzemlje, vojska
Bačeno-i-zaboravljeno: mora da radi mesecima bez ljudi
Baterija dominira: 1 poslata poruka = 1000× više od 1 sabiranja
Ključni koncepti
Spanning tree: čvorovi se sami organizuju u stablo do "root"-a
In-network aggregation: računaj DOK ŠALJEŠ, ne posle prikupljanja
EPOCH: vreme (npr. 1s) kad SVI šalju jedno očitavanje
TAG / TinyDB: SQL-like upit preko mreže — SELECT AVG(temp)
Realni primer
Monitoring zemljotresa: 100 mota u zgradi mere vibracije
Šumski požari: 1000 mota na drveću, šalju samo "vruće"
Habitat ptica: biolozi prate gnezda mesecima bez zamene baterija
Za prefix scan: kumulativna suma se računa u toku puta ka root-u
10/25

## Slide 11
Prefix Scan na WSN
In-network agregacija: TAG / TinyDB nad ad-hoc stablom
Algoritam
Spanning-tree agregacija
Rad
O(N) poruka
svaki čvor šalje 1 PSR
Vreme
O(d) epoha
d = dubina stabla ≈ log N
TAG i gossip protokoli
TAG (Madden, UC Berkeley): SELECT SUM vreme — preko stabla
Push-Sum / Gossip: O(log N) vreme — rundi konvergencije
Energija: komunikacija ≫ vreme — računanje — zavisi od baterije
Koraci algoritma
1. Root broadcast-uje upit, gradi stablo
2. Listovi → parent: parcijalne sume (PSR)
3. Root sklapa konačan prefix i emituje y[i]
30ms po poruci dominira nad ~ms računanja — agregacija u mreži štedi energiju
11/25

## Slide 12
WSN topologija: ad-hoc stablo (TAG)
TinyDB / TAG: in-network agregacija duž spanning tree-a
ROOT (sink)
N1
N2
S1
x[0]=3
S2
x[1]=1
S3
x[2]=4
S4
x[3]=2
Spanning tree: root je sink, listovi su senzori, dubina d ≈ log N
12/25

## Slide 13
Korak 1: senzori sample x[i]
Svaka leaf nota samostalno meri svoju vrednost u svom epohu
ROOT (sink)
N1
N2
S1
x[0]=3
S2
x[1]=1
S3
x[2]=4
S4
x[3]=2
EPOCH 1: svaki senzor uzima jedno očitavanje x[i] u dodeljenom comm slot-u
13/25

## Slide 14
Korak 2: in-network agregacija ka root-u
Roditelji kombinuju partial sums iz dece — TAG je konkavan operator
ROOT (sink)
N1
N2
S1
x[0]=3
S2
x[1]=1
S3
x[2]=4
S4
x[3]=2
PSR (Partial State Record): N1 = x[0]+x[1] = 4, N2 = x[2]+x[3] = 6
14/25

## Slide 15
Korak 3: root broadcast prefiksa
Down-pass: Ladner-Fischer style — listovima stiže fromLeft + svoj input
ROOT (sink)
y = [3, 4, 8, 10]
N1
N2
S1
x[0]=3
S2
x[1]=1
S3
x[2]=4
S4
x[3]=2
Root broadcast-uje prefix y = [3,4,8,10] nazad listovima (down-pass)
15/25

## Slide 16
Šta je optičko (fotonsko) računanje
Umesto tranzistora — interferencija svetlosti; umesto elektrona — fotoni
Šta je to?
Računaj svetlošću: laseri umesto struje, sočiva umesto tranzistora
Foton nema masu ni naelektrisanje → nema R·C kašnjenja
Putuje brzinom svetla kroz čip — kašnjenje u pikosekundama
Zašto postoji?
Moore's Law je gotov: ne možeš više da skupljaš tranzistore
AI modeli rastu eksponencijalno: GPT, BERT — trebamo nov hardver
Energija: fotonika troši znatno manje za isto matrično množenje
Ključni koncepti
MZI (Mach-Zehnder): 2×2 "vrata" — koristi interferenciju kao + i −
WDM: više boja svetla u istom vlaknu = paralelizam džabe
ABFP: block-floating-point format koji daje analognoj optici FP32 tačnost
AD/DA: most ka digitalnoj elektronici — TU je bottleneck
Realni primer
Lightmatter Passage: 65.5 TOPs @ 78 W, 6 fotonska čipa
Pokreće BERT, ResNet bez retraining-a — tj. drop-in zamena za GPU
Lightelligence i drugi konkuriraju — Nature 2025
Za prefix scan: log N optičkih slojeva = celo izračunavanje za nanosekunde
16/25

## Slide 17
Prefix Scan na Opto (fotonsko računanje)
Mach-Zehnder mreža / MRR — Hillis-Steele u optičkom domenu
Algoritam
Hillis-Steele kroz MZI mrežu
Rad
O(N log N)
matrica-vektor po sloju
Vreme
O(log N) · t_light
brzina svetla = ps po sloju
Fotonski hardver
Lightmatter Passage: 65.5 TOPs vreme — na 78 W
MRR sabirač (CLA): ~260 Gbps vreme — po operaciji
WDM: paralelno po vreme — talasnim dužinama je (16+ λ)
Koraci algoritma
1. Kodiraj x[i] u amplitudu/fazu lasera
2. log N slojeva MZI: parno-paralelno sumira
3. Foto-detektor čita y[i] kao struju
Hibridno: elektronika za kontrolu, optika za sabiranje — bottleneck je AD/DA konverzija
17/25

## Slide 18
Opto topologija: MZI Hillis-Steele mreža
Lightmatter Passage / Lightelligence stil — log N optičkih slojeva
λ0: x[0] = 3
λ1: x[1] = 1
λ2: x[2] = 4
λ3: x[3] = 2
λ0,λ1 → +
λ1,λ2 → +
λ2,λ3 → +
stride 2: x[0]+x[2]
stride 2: x[1]+x[3]
y[0] = ?
y[1] = ?
y[2] = ?
y[3] = ?
Hillis-Steele preko MZI: log₂N = 2 sloja za N=4 ulaza, paralelno po λ (WDM)
18/25

## Slide 19
Korak 1: kodiranje ulaza u svetlost
Električni x[i] → optička amplituda na λᵢ
λ0: x[0] = 3
λ1: x[1] = 1
λ2: x[2] = 4
λ3: x[3] = 2
λ0,λ1 → +
λ1,λ2 → +
λ2,λ3 → +
stride 2: x[0]+x[2]
stride 2: x[1]+x[3]
y[0] = ?
y[1] = ?
y[2] = ?
y[3] = ?
DAC kodira x[i] u amplitudu/fazu lasera; svaki kanal koristi posebnu λ (WDM)
19/25

## Slide 20
Korak 2: sloj 1 — stride 1 MZI
Sve adjacent sume u jednom propagacionom koraku (≈ ps po sloju)
λ0: x[0] = 3
λ1: x[1] = 1
λ2: x[2] = 4
λ3: x[3] = 2
λ0,λ1 → +
λ1,λ2 → +
λ2,λ3 → +
stride 2: x[0]+x[2]
stride 2: x[1]+x[3]
y[0] = ?
y[1] = ?
y[2] = ?
y[3] = ?
Sloj 1 (stride 1): paralelno x[i] += x[i-1] kroz interferenciju u MZI ćelijama
20/25

## Slide 21
Korak 3: sloj 2 → y[i] na foto-detektoru
Posle log N slojeva, ADC vraća y = [3, 4, 8, 10]
λ0: x[0] = 3
λ1: x[1] = 1
λ2: x[2] = 4
λ3: x[3] = 2
λ0,λ1 → +
λ1,λ2 → +
λ2,λ3 → +
stride 2: x[0]+x[2]
stride 2: x[1]+x[3]
y[0] = 3
y[1] = 4
y[2] = 8
y[3] = 10
Sloj 2 (stride 2): finalni prefiks dostupan — foto-detektor čita y[i] kao struju
21/25

## Slide 22
Opto detalj: realna implementacija
Hibridna elektro-optička arhitektura — svetlost računa, elektronika kontroliše
Konkretna platforma (Lightmatter)
6-chip 3D modul: ~50 mlrd tranzistora + 1M fotonskih komponenti
ABFP format: adaptivni block FP — tačnost bliska FP32
MZI mreža: matrično-vektorsko množenje preko interferencije
WDM: 16 talasnih dužina paralelno po jednom kanalu
Bottleneck: AD/DA konverzija — ~7–8 bita rezolucije po operaciji
Performansa
65.5 TOPs
16-bit ABFP
Energija
78 W + 1.6 W
električno + optičko
Brzina po sloju
~ ps
vreme leta svetla kroz čip
Realni modeli
BERT • ResNet
rade bez retraining-a
MRR sabirač (Carry-Lookahead): ~260 Gbps po operaciji — sve-optičko, bez konverzije
22/25

## Slide 23
Benchmark: konkretne brojke za N ≈ 10⁶ elemenata
Reference: AWS Lambda + Kinesis, TinyDB/TAG mote, Lightmatter Passage (Nature 2025)
Metrika
IoT (AWS/Azure)
WSN (TinyDB/TAG)
Opto (Lightmatter)
Latencija (end-to-end)
30–100 ms
30 ms × log N hops
~ps po MZI sloju
Propusnost
1B+ event/mes
~250 b/s po čvoru
65.5 TOPs (16-bit)
Energija
kW (datacenter)
mW po čvoru
78 W + 1.6 W optike
Cena
$0.00001/event
~$50 po motu
research / $$$
Skala (N)
10 → 10⁷ uređaja
10² → 10⁴ čvorova
10²–10³ MZI / čip
Bottleneck
RTT + serijalizacija
Baterija / radio
AD/DA konverzija
23/25

## Slide 24
Roofline model: gde je bottleneck
Šta ograničava performansu — protok podataka (I/O) ili HW peak
Operational intensity (računanje po jedinici prebačenih podataka) →
Performansa (GOPs/s) ↑
I/O-bound — protok je zid
Compute-bound — HW peak je zid
WSN — radio bandwidth
IoT — RTT mreže
Opto — AD/DA tavanica
Roofline (Williams, Waterman, Patterson, 2009) — tačka na dijagonali = ograničen protokom; na horizontali = ograničen HW peak-om
24/25

## Slide 25
Poređenje paradigmi: IoT, WSN, Opto
Isti algoritam, različit hardver — različita vremenska složenost
Ključni uvidi
IoT: O(log N) + RTT — oblak skalira, ali plaća mrežu
WSN: O(log N) rundi — energija je realno ograničenje
Opto: O(log N) · t_light — limit je brzina svetla
Lekcija
Izbor paradigme = izbor između latencije, energije i cene
Prefix scan ostaje isti — granica je fizička, ne algoritamska
Opto: WDM po λ otključava konstantu, ne asimptotu — isti O(log N), ali pikosekunde po sloju
„The most dangerous phrase in the language is: ‘We’ve always done it this way.’“ — Grace Hopper
25/25